Заметки из практики государственного инспектора труда:

1. Часто при проведении проверок, мониторингов, расследований специалисты Департамента сталкиваются с тем, что наниматель считает, что площадки для обслуживания оборудования, расположенные на высоте менее 1,3 метра от пола не требуют ограждения, так как в данном случае не действуют требования Правил охраны труда при работе на высоте.

В соответствии с п.122 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 г. №53: «Площадки для обслуживания оборудования, расположенные на высоте более 0,8 метра, оборудуются ограждениями (перилами) высотой не менее 1м и лестницами с поручнями. На высоте 0,5 метра от настила площадки (лестницы) устанавливается дополнительное продольное ограждение. Вертикальные стойки ограждения (перил) располагаются с шагом не более 1,2 м. По кроям настил площадки оборудуется сплошной бортовой полосой высотой 0,15 м».

2. На практике очень часто выявляется, то, что должностные лица организаций считают, что используемый в работе электромеханический инструмент (углошлифмашинки, электрические дрели, шруповерты и т.д.) и переносные светильники нет необходимости проверять и испытывать. В соответствии с Правилами по охране труда, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 г. №53 наниматель обязан:

п.160. Перед началом работы с электромеханическим инструментом и переносными светильниками … проверяют наличие отметки о сроке последней проверки и испытания…

п.162. Выдаваемые и используемые в работе электромеханический инструмент и переносные светильники, вспомогательное оборудование должны проходить проверку и испытания в сроки и объемах, установленных техническими нормативными актами, являющихся с соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения эксплуатационными документами.

Главный государственный инспектор

Новогрудского межрайонного отдела:                        А.А.Павлович

исп. Павлович 801597 61512